Obras Sanitarias del Estado

Gerencia Técnica Metropolitana

Control Sanitario & Desarrollo

Condiciones Particulares

Compra Directa N° 10073192

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

RECEPCIÓN COTIZACIONES: 20/07/2022

HORA:     12:00

# Contenido

1.	Contenido	2

2.	Objeto	3

3.	Especificaciones técnicas	3

4.	Plazo De Entrega	5

5.	Precios de la oferta	5

6.	Moneda	5

7.	Forma De Pago	5

8.	Consultas	6

9.	Presentación De Ofertas	6

10.	Evaluación de Ofertas y Adjudicación	6

11.	Aceptación y Recepción de la Mercadería	7

12.	Garantías	7

13.	Planilla De Cantidades y Precios	7

14.	Formulario de Oferta	7

15.	Archivos de Referencia	7

# Objeto

  - Adquisición de Componentes electrónicos varios de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego.

# Especificaciones técnicas

| Lote | Rubro | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Circuitos Impresos |  |
| 1 | 1 | Placa de circuito impreso “Traductor” | 25 |
|  |  | Especificaciones Generales: Tamaño: 71mm x 74mm Capas : 2 Cantidad componentes: 42 Vias:10 Software de diseño utilizado: Kicad 6.0 Especificaciones de pistas: Los ruteos de las distintas capas se encuentran en la carpeta “Traductor/Outputs” dentro del archivo “Archivos_PCBs.rar”, en formato Gerber. Ancho de pistas: 0.805mm (31mil) Distancia entre pistas/pistas y pistas/componentes de 0.16mm (6.2mil) Dimensiones agujeros(Drill Units): Milímetros Formato del posicionado de agujeros (Drill Map File Format): PostScript Especificaciones de ensamblado: Las especificaciones de los elementos para utilizan en el ensamblado se encuentran en la hoja “Placa Traductor” dentro del archivo “BOM PLACAS.xlsx” adjunto. |  |
| 1 | 2 | Placa de circuito impreso “Leds” | 25 |
|  |  | Especificaciones Generales: Tamaño: 63mm x 15.8mm Capas : 2 Vías: 0 Cantidad componentes: 3 Software de diseño utilizado: Kicad 6.0 Especificaciones de pistas: Los ruteos de las distintas capas se encuentran en la carpeta “Traductor/Outputs” dentro del archivo “Archivos_PCBs.rar”, en formato Gerber. Ancho de pistas: 0.805mm (31mil) Distancia entre pistas/pistas y pistas/componentes de 0.16mm (6.2mil) Dimensiones agujeros(“Drill Units”): Milímetros Formato del posicionado de agujeros (“Drill Map File Format”): PostScript Especificaciones de ensamblado: Las especificaciones de los elementos para utilizan en el ensamblado se encuentran en la hoja “Placa Leds” dentro del archivo “BOM PLACAS.xlsx” adjunto. |  |
| 2 | 1 | Amplificador operacional | 75 |
|  |  | IC Doble Amplificador operacional LM358 de uso general. Encapsulado tipo 8-DIP (0.300’’, 7.62mm). Manufacturer Product Number: LM358P |  |
| 3 | 1 | Chip de buffer doble | 50 |
|  |  | IC Doble Flip-Flop tipo D de 1 bit. Encapsulado tipo 8-DIP (0.300’’, 7.62mm). Manufacturer Product Number: SN74HC74N o CD74HC74E |  |
| 4 | 1 | Turbina Sensor de caudal | 50 |
|  |  | Voltaje mínimo de trabajo 4.5V Voltaje de trabajo [5-24]V Rango de caudal [1-5]L/min Forma de salida: Digital, generación de pulsos a una frecuencia proporcional al caudal (PWM). Rango de frecuencia de salida [0-100]Hz |  |

# Plazo De Entrega

  - El plazo de entrega será de  hasta 120 días a partir de la fecha de adjudicación.

# Precios de la oferta

  - Todos los precios ofertados serán plaza Montevideo, no se admitirán precios FOB u otras modalidades.

  - Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. De no indicarse, se considerará incluido en el precio cotizado.

  - Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

  - El oferente es el único responsable del precio ofertado, no existiendo posibilidad de reclamo si al momento de ejecutar los trabajos estos superan los montos incluidos en su oferta.

# Moneda

  - Las ofertas deberán realizarse en Moneda Nacional, Dólares Americanos u otra moneda de la cual exista cotización oficial a efectos de poder comparar las ofertas.

# Forma De Pago

  - Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago crédito 60 días calendarios a partir de la fecha de factura.

# Consultas

  - Deberán ser presentadas vía mail a: comprascam@ose.com.uy

  - El plazo para presentar consultas vence cuatro DÍAS HÁBILES ANTES del plazo fijado para apertura de ofertas.

  - Cualquier consulta realizada fuera del plazo establecido no será tenida en cuenta

# Presentación De Ofertas

  - Las propuestas deberán ser enviadas vía correo electrónico al mail: comprascam@ose.com.uy o en sobre cerrado de manera presencial en Oficina de Calidad de Agua, Millán 3420. Se recibirán ofertas hasta la hora de la fecha de apertura indicada.

  - La oferta deberá incluir:

  - Planilla de Cantidades y Precios completada adecuadamente.

  - Formulario de oferta indicando: forma de pago a 60 días calendario a fecha de factura, mantenimiento de oferta por 60 días calendario firmado por una firma autorizada.

  - Toda la información necesaria para verificar que lo ofertado cumple con los requerimientos técnicos.

  - La propuesta deberá acompañarse de toda la información técnica relevante para realizar una correcta evaluación.

  - El oferente podrá presentar más de una oferta por cada ítem solicitado.

  - Se deberá cotizar cada ítem por separado de acuerdo a la tabla de Cantidades y Precios.

  - Se cotizará el precio del insumo en base individual. En caso de que el ofertante disponga de ofertas por cantidad o Lote estas deberán declararse en el formulario de oferta.

  - Por limitaciones del servidor de correo el tamaño máximo de los archivos adjuntos es de 10 MB. Si se envían archivos comprimidos estos deberán estar en el formato ZIP.

# Evaluación de Ofertas y Adjudicación

  - Las propuestas presentadas se evaluarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

    - Para cada lote se evaluará el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos establecidos en los artículos anteriores. Lotes que no cumplan serán descartados.

    - Las ofertas remanentes, se seleccionara la oferta que presente el menor precio de lote.

  - La insuficiencia y/o no presentación de la información solicitada, que impida una correcta evaluación de las ofertas, podrá ser motivo de rechazo de la misma.

  - A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional o dólares estadounidenses tomándose como referencia el dólar interbancario vendedor al cierre del día anterior a la fecha de recepción de las ofertas y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada, para otras monedas

  - Las adjudicaciones se realizaran por Lote.

  - Referente al instituto de mejora de ofertas y negociación, rige lo establecido en los Numerales 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte II).

# Aceptación y Recepción de la Mercadería

  - En caso de que al momento de la fabricación sea necesaria alguna modificación en el “footprint” o “packge” por falta de disponibilidad estos de los componentes para los ítems 1 y 2, el proveedor deberá especificar que componentes se utilizarán y el diseño final de las placas, presentando los siguientes archivos con las modificaciones realizadas:

- Archivo “BOM PLACAS.xlsx”

- Archivos dentro de la carpeta “Outputs”

En caso de que la administración considere que no se alcanza un estándar de funcionamiento adecuado o la información proporcionada por el proveedor resulte es insuficiente, no se aceptaran las modificaciones y no se realizara la recepción de la mercadería. En ningún caso  se aceptaran modificaciones en el precio.

  - La mercadería se deberá entregar en las oficinas de Control Sanitario y Desarrollo, ubicado en la calle Millán 3420, en el horario de 9:00 a 14:00hs, coordinando la entrega con un plazo de 24 hs de anticipación.

# Garantías

  - La mercadería tendrá una garantía de 6 meses contra defectos de fabricación a partir de la fecha de recepción de la misma.

# Planilla De Cantidades y Precios

# Formulario de Oferta

# Archivos de Referencia