###### ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

###### JEFATURA COMERCIAL OPERATIVA

###### DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO

Zorrilla e Instrucciones – Rio Negro- Uruguay-

# Tel.  45623500

APERTURA: 31/08/2022      HORA 11:00

Via mail a mbone@ose.com.uy

Adquisición de herramientas

Objeto de la compra:

Adquisición de herramientas varias para las áreas operativas de la Ciudades de Fray Bentos y Young.

Descripción de las herramientas a cotizar:

Taladro: CANTIDAD 3

Suministro de energía: Batería: potencia no menor a 24V

Composición Li-ion

Caja de trasporte

Cargador a 220V (cada unidad)

2 baterías extra (cada unidad)

Juego de mechas y puntas que cuenten con no menos de 10 piezas (cada unidad)

Amoladora angular: CANTIDAD 3

Batería: Composición Li-ion

Hoja: Diámetro: mayor a 110mm

Capacidad de corte máxima: mayor a 25mm

Velocidad: no menor a 8000 rpm

Peso de la herramienta con batería incluida: menor a 3.5kg

Interruptor deslizante

Cargador a 220V (cada unidad)

2 baterías extra (cada unidad)

Respectivo Repuesto: 10 discos de corte para mampostería y 10 discos para metal

Generador eléctrico a nafta; 2

Características

VOLTAJE / FRECUENCIA: 230V / 50HZ

POTENCIA MÁXIMA: 2200W

POTENCIA CONTINUA: 2000W

VELOCIDAD: 3000 RPM

CILINDRADA: 210CC

USO CONTINUO: 8HS

TANQUE: 15L

Martillo demoledor eléctrico; 3

Características

Voltaje de funcionamiento: 220-240V ~ 50 / 60Hz

- Potencia de entrada: 1700 W

- Tasa de impacto: 1400bmp

- Fuerza de impacto: 50J

- Sistema de mandril HEX

- Peso máx.: 20Kgs

- valija de transporte

- respectivas puntas (mínimo dos unidades)

La propuesta debe venir con los catálogos en español y contactos web si existen.

Se debe tener representación de la marca y el artículo en la plaza.

Debe tener servicio post venta por 3 veces la garantía del artículo.

Las garantías no podrán ser menores a 6 meses.

Se debe entregar a un curso de utilización y mantenimiento en la Ciudad de Fray Bentos, dirección Zorrilla s/n esquina Instrucciones, para 10 funcionarios y todo lo que implique será a cargo del adjudicatario.

En el mismo entregará certificados firmados por la empresa y quien OSE designe.

1) Se recibirá una planilla con el artículo, su cantidad y costo sin IVA

2) Esta cotización se entregará en sobre cerrado, indicando en su exterior el número y fecha de apertura.

3) Condiciones de pago 60 días

4) Se indicará si corresponde impuesto al valor agregado y discriminar el porcentaje del mismo.

5) El oferente que no presente en tiempo no le será recibido su oferta.

6) Se aceptarán ofertas vía fax 45623500 o al e-mail mbone@ose.com.uy / 7) La propuesta deberá ser presentada en original – Toda oferta debe venir firmada, el no cumplimiento de este requisito dará lugar a la no consideración de la misma

8) La validez de la oferta será de 60 días.

9) El plazo de entrega será de 15 días en las direcciones ya citadas, en caso de corresponder gastos por fletes, los mismo serán a cargo del oferente