ESPECIFICACIONES CON RESPECTO A LA COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA

Nº 10073838

OBJETO:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RECEPCIÓN COTIZACIONES: 14/09/2022

HORA: 12:00

# OBJETO

  - Adquisición de varios artículos de construcción de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego.

# ESPECIFICACIONES

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Ventana aluminio 40cm x 100cm |
|  | Ventana corrediza horizontal de aluminio 6063 T5 anodizado verificado por normativa UNIT, serie 20, rectangular de 40cm x 100cm, con vidrio de 3mm de espesor y con todos los accesorios que indica el fabricante para su funcionamiento y hermeticidad. |
| 2 | Puerta de aluminio 78cm x 200cm. |
|  | Abertura de aluminio 6063 T5 anodizado verificado por normativa UNIT, serie 30, de 78cm x 200cm. Del tamaño de la abertura se destinaran los 30cm superiores, para una ventana de vidrio de 3mm fija y los 78cm x 200cm inferiores corresponderán a la puerta tipo batiente. La puerta tendrá: vidrio de 3mm de espesor en la mitad superior de la misma, tablilla de aluminio en la sección inferior y debe contar con pestillo, cerradura y todos los accesorios que indica el fabricante para su funcionamiento y hermeticidad. |
| 3 | Puerta batiente de doble hoja 140cm x 200cm |
|  | Puerta batiente de doble hoja en aluminio 6063 T5 anodizado verificado por normativa UNIT, serie 30, de 140cm x 200cm, con vidrio de 3mm de espesor en la mitad superior de la misma, pasadores verticales superior eh inferior, cerradura y con todos los accesorios que indica el fabricante para su funcionamiento y hermeticidad. |
| 4 | Porcelanato o gres blanco exterior para piso |
|  | Porcelanato o gres blanco interior exterior para piso y muro, de alto tránsito y textura de superficie lisa, no porosa. |
| 5 | Adhesivo para porcelanato |
|  | Adhesivo para porcelanatos a base de cemento modificado, C1 IT IRAM 45062, en forma de polvo, pronto para mezclar con agua y usar. Para colocar sobre hormigón, tanto en superficies verticales como horizontales. Presentación en bolsa de 25kg |
| 6 | Pastina |
|  | Pastina de base cementicia de color blanco, para sellado de juntas entre cerámicos. En cumplimiento de la norma IRAM 45077 Presentación en bolsas de 1kg Rendimiento mínimo: 400 g/m2 para juntas de 6mm |
| 7 | Cámara de hormigón 60x60x60 cm |
|  | Cámara de hormigón reforzado de 60x60x60 cm, con fondo y sin perforaciones laterales y tapa lisa de hormigón reforzada, para uso sanitario |
| 8 | Tapa de hormigón de 60x60cm |
|  | Tapa lisa de hormigón reforzado para cámara sanitaria de 60x60cm, con marco |
| 9 | Pintura al agua |
|  | Pintura al agua mate, de color blanco, para uso interior y exterior, en base a resinas acrílicas para uso sobre revoque, enduído, ladrillos u hormigón. Rendimiento mínimo: 100 ml. por metro cuadrado y por mano. |

# GARANTÍA

  - Mínimo de 1 año respecto a defectos de fabricación para los artículos no consumibles del presente pliego.

# LUGAR DE ENTREGA

  - El proveedor deberá realizar la entrega de los materiales en el local de Control Sanitario y Desarrollo, Gerencia Técnica Metropolitana, sito en Avda. Millán No. 3420, días hábiles, en el horario de 8:00 a 14:00 horas

  - Previo a la entrega, con una antelación mínima de 48 hs, el proveedor deberá coordinar la misma por correo electrónico ComprasCam@ose.com.uy o tel: 22001402 int 2219

# PLAZO DE ENTREGA

  - El proveedor indicará el plazo de entrega para cada ítem, pudiendo presentarse más de una opción por ítem. La Administración seleccionará la oferta que mejor corresponda con sus intereses.

  - No se aceptaran plazos de entrega mayores a 1 mes.

  - El plazo de entrega se computa a partir de la fecha de la emisión de Orden de Compra.

# PRECIOS DE LA OFERTA

  - Todos los precios ofertados serán plaza Montevideo, no se admitirán precios FOB u otras modalidades.

  - Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. De no indicarse, se considerará incluido en el precio cotizado.

# MANTENIMIENTO DE OFERTA

  - Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 días calendario a partir de la apertura de la licitación. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato.

  - En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta, siempre que la misma sea recibida con anterioridad a la notificación de la adjudicación.

# MONEDA

  - La moneda de oferta y de pago será pesos uruguayos, dólares estadounidenses o euros. El oferente deberá tener presente que serán de rechazo ofertas de bienes cotizados en otras monedas distintas de esas.

# FORMA DE PAGO

  - Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago crédito 60 días calendarios a partir de la fecha de factura.

# CONSULTAS

## Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por escrito con una antelación mínima de hasta 2 días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Este plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

## La solicitud estará dirigida a la Oficina de Compras por los siguientes medios: 
Personalmente en la Oficina de Control Sanitario y Desarrollo: Av Millán 3420, Montevideo, Uruguay, Tel: 2200 1402 Int. 2219 o por Correo electrónico: comprascam@ose.com.uy

# REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

## Para presentar la propuesta los oferentes deberán:

## Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”.

# PRESENTACIÓN DE OFERTAS

  - Las propuestas deberán ser enviadas vía correo electrónico al mail: comprascam@ose.com.uy o en sobre cerrado de manera presencial en el local de la gerencia Técnica Metropolitana, Calidad de Agua Millán 3420, hasta la hora de la fecha de apertura indicada.

  - La oferta deberá incluir:

  - Planilla de Cantidades y Precios completada adecuadamente.

  - Formulario de oferta indicando: forma de pago a 60 días calendario a fecha de factura, mantenimiento de oferta por 120 días calendario firmado por una firma autorizada.

  - Información técnica necesaria para verificar que lo ofertado cumple con los requerimientos técnicos.

  - El oferente podrá presentar más de una oferta por cada ítem solicitado.

  - Se deberá cotizar cada ítem por separado de acuerdo a la tabla de Cantidades y Precios.

  - Los proponentes podrán ofrecer descuentos ante la eventual adjudicación de más de un lote. Los descuentos deberán declararlo expresamente en el Formulario de oferta (Anexo V), incluyendo la forma de aplicación de los mismos.

  - Los descuentos podrán ofrecerse sobre la totalidad del lote, esto es, sobre la totalidad de los rubros que conforman el lote, o sobre algunos de los rubros que conforman el lote, debiendo para ambos casos indicar la forma de aplicación de los mismos.

  - Por limitaciones del servidor de correo el tamaño máximo de los archivos adjuntos es de 10 MB. Si se envían archivos comprimidos estos deberán estar en el formato ZIP.

# ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

  - Las propuestas presentadas se evaluaran de acuerdo al siguiente procedimiento:

    - Para cada ítem se evaluará el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los artículos anteriores. Adicionalmente, las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta, las características de servicio/producto cotizado, la fecha de entrega y los antecedentes del oferente.

    - Los ítems que no cumplan con los requisitos mínimos, poniendo especial énfasis en la adecuación al uso y durabilidad,  serán descartados.

    - Para los ítems que tengan fecha de entrega es mayor a 1 mes la Administración se reserva el derecho a descartar la oferta.

    - Las ofertas remanentes, se seleccionara la oferta que presente para cada ítem el menor precio de comparación según la formula indicada en cada ítem.

    - Para los materiales envasados la cantidad final a adjudicar se ajustará de forma que se adjudiquen presentaciones enteras. En este caso el criterio de adjudicación será el menor precio unitario por unidad  solicitada (por ejemplo litros o kg). Si la presentación ofertada fuera tal que genera una variación en más de un 25% de la cantidad total solicitada será descartada

  - La insuficiencia y/o no presentación de la información solicitada que impida una correcta evaluación de las ofertas, podrá ser motivo de rechazo de la oferta.

  - A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional o dólares estadounidenses tomándose como referencia el dólar interbancario vendedor al cierre del día anterior a la fecha de recepción de las ofertas y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada, para otras monedas

  - Las adjudicaciones se realizaran por ítem, pudiéndose adjudicar compras parciales.

  - Referente al instituto de mejora de ofertas y negociación, rige lo establecido en los Numerales 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte II).

# FORMULARIO DE OFERTA

# PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS