OBJETO DE LA COMPRA DIRECTA:

"Reposición de hasta 600 medidores hurtados y acondicionamiento del punto de medida en barrios de Montevideo"

La tarea a realizar consiste en la reposición del medidor hurtado y todas las componentes de la conexión que hayan sido afectadas por el robo, de forma que el punto de medida vuelva a quedar en condiciones normales, en la ciudad de Montevideo.

PERÍODO de EJECUCIÓN: OCT-DIC 2022

Metodología de trabajo:

-Tomar foto previa a la intervención.

-Instalar medidor (siempre de carcasa plástica) y reponer tramo de tubería necesario.

-Se utilizarán las piezas de compresión adecuadas, tubo y tuerca, precinto, llave de paso del usuario si no existiera la misma. En los casos de nicho en vereda se colocará también llave anti fraude de bronce.

-Reponer nicho de vereda si este fue violentado o roto.

-Corroborar que no quedan pérdidas al finalizar la tarea.

-Tomar fotos (mínimo dos) de la instalación finalizada. Al menos una de las dos fotos debe permitir ver la conexión con el tramo previo y posterior al medidor.

-Especificar claramente la necesidad de reposición de vereda, pavimento o condiciones del nicho, asegurando que en las fotografías tomadas sea visible lo solicitado.

-Si durante la ejecución de la reposición de medidores existe algún impedimento para la colocación del medidor, el proveedor deberá priorizar dejar abastecido el servicio e informar por las vías habituales la situación, solicitando lo que haga falta para la colocación del medidor.

Condiciones Generales:

-Los operarios de campo afectados al servicio por parte del proveedor, deberán poseer identificación en la que conste que están trabajando para ose, deberán presentarse al usuario (en caso de estar presente) identificándose, e indicando la tarea a realizar.

-Todos los materiales serán suministrados por OSE.

-La tarea será requerida entre las 7:00 y las 23:00, incluidos sábados, domingos y feriados. Se cotizará discriminado entre día hábil y el resto.

-La Empresa deberá disponer de un celular de Contacto que deberá estar disponible  en este horario para comunicación de las direcciones.

-Considerando que se trata de reclamos “sin agua”, el tiempo máximo entre la comunicación y la concurrencia al lugar no podrá exceder las 4 horas.

-El resumen del trabajo realizado cada día, será entregado en formato Excel al día siguiente de su cumplimiento, indicando hora de realización, materiales utilizados y tareas ejecutadas, y agregando además las fotos solicitadas descritas anteriormente. Los registros físicos remitidos y debidamente completos, podrán ser entregados con frecuencia mínima semanal.

-Para los casos en los que sea especificado, al efectuar la reposición del medidor hurtado deberá indicarse a qué número de cuenta y titular de la misma aplica el trabajo realizado (puntualmente importante para casos de nichos con varios medidores afectados).

-En casos de sustituir medidores por hurtos en domicilios que se encuentren vacíos o deshabitados, se procederá a dejar la llave de vereda cerrada.

-La cantidad máxima a ejecutar por día será de 25. Podrán darse días en que el trabajo sea nulo.

-Se cotizará y pagará por precio unitario. Para los casos de visitas en los cuales no se pueda realizar el trabajo por razones ajenas a la empresa, OSE abonará el 10% de lo cotizado.

Recepción de los trabajos realizados:

Para la aprobación de los servicios facturados mensualmente, se realizarán inspecciones a los trabajos realizados, a los efectos de verificar el cumplimiento de los mismos de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas. Las inspecciones se realizarán por muestreo o al total de los trabajos mensuales.

En caso de ser necesario realizar las inspecciones por muestreo, se utilizarán los criterios de la norma UNIT – ISO 2589, comenzando con un nivel de inspección normal y un AQL del 6,5%.

Se admitirá como aceptable para la aprobación de la factura mensual, hasta un 6,5 % de servicio no conforme, esto sin perjuicio que cada trabajo defectuoso encontrado deberá ser corregido a costo de la empresa adjudicataria de esta compra.

Una vez verificado el buen cumplimiento de los trabajos realizados se autorizará la facturación de los mismos.

Experiencia excluyente requerida:

Se deberá acreditar experiencia en trabajos iguales o similares en los últimos 2 años, debidamente comprobables. Se define como trabajo similar a los servicios de:

i) Instalación de medidores

ii) Ejecución de cortes, reaperturas y/o conexiones sobre redes de agua potable.

Cada contrato presentado deberá corresponder, como mínimo, a una CDA (Compra Directa Ampliada) y tener una valoración positiva por parte del contratante.

De la OFERTA:

- CONDICIONES DE PAGO: 60 días FECHA DE FACTURA

- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 días a partir de la fecha de apertura.

- Por la emergencia sanitaria solo se reciben ofertas vía mail: dlupo@ose.com.uy (Cra. Daniela Lupo).

- La fecha y horario de apertura se publicarán en el Portal de Compras Estatales. Cualquier cambio será publicado en el mismo. Pasada la hora, las ofertas no serán aceptadas.

- La misma deberá presentarse en papel membretado o con sello de la empresa, con firma y aclaración.

- Deberá presentarse en el formato de la planilla adjunta.

Se ajustarán las cantidades en obra y no se aceptarán cotizaciones parciales.

SE ADJUDICARÁ POR EL TOTAL GENERAL.