COMPRA DIRECTA N°10074705

Condiciones Generales y Especificaciones técnicas

Objeto: EQUIPO DE MEDICIÓN GNSS

RECEPCIÓN DE OFERTAS: 5/12/2022

HORA: 11:00

CAPITULO I

- OBJETO DEL LLAMADO

Adquisición de equipo de medición GNSS:

| Lote | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Plazo de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 123 | GPS | 1 | UNIDADES | Dentro de los 30 días |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo de medición GNSS que contenga los siguientes componentes:

  - 1 Antena (receptora) que recepcione señal en código y fase, con radio modem interno incluido.

  - 1 Bastón porta antena receptora con bracket para sujeción de controladora.

  - 1 Controladora con software de campo incluyendo herramientas COGO.

  - Software de procesamiento de datos en oficina con capacidad de post proceso, manejo de sistemas de referencia, proyecciones cartográficas.

  - Accesorios necesarios para poder trabajar en modo estático (trípode, base nivelante, adaptadores necesarios, etc.).

  - 1 Bipode.

  - CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO GNSS:

Antena receptora:

Equipo multi-constelación GNSS con seguimiento mínimo de señales: GPS, GLONASS y GALILEO.

Precisiones en levantamientos de puntos (condiciones normales de operación), horizontal de 10 mm + 1ppm y vertical de 20 mm + 1ppm.

Radio interna / Modem interno de 3.75G para trabajar con redes.

NTRIP Cliente / NTRIP Caster

Comunicación: Bluetooth, Wi-Fi, USB (mini USB)

Memoria interna integrada con posibilidad de grabar datos crudos para post proceso, para un período mínimo de 12 horas continuas.

Capacidad de trabajo mínimo de 12 horas continuo con las fuentes de alimentación eléctrica propias. En caso de baterías internas para al menos 6 horas de trabajo con cada una. Condiciones para trabajo en modo diferencial, recibiendo correcciones vía NTRIP.

Colectora:

Sistema operativo Android versión 8.1 o superior.

Pantalla de tamaño mínimo 5.5” con protección para la luz solar

Capacidad de trabajo mínimo de 12 horas continuo con las fuentes de alimentación eléctrica propias. Condiciones para trabajo en modo diferencial, recibiendo correcciones vía NTRIP.

Comunicación: Bluetooth, Wi-Fi, Puerto Micro USB.

Software de campo:

Mapeo en tiempo real.

Modos de trabajo predefinidos.

Funciones COGO.

Archivos Soportados: DXF, TIFF, SHP.

Soporte WMS/WFS.

Distintos modos de replanteo (puntos, líneas, superficies)

Menú en español.

Permitir la visualización de precisiones (PDOP) en el momento de efectuar levantamientos o replanteos.

Programa de post proceso:

Procesamiento mediciones estáticas, Stop & Go, PPK (post proceso cinemático). Procesamiento absoluto y relativo.

Permitir integrar datos de otros fabricantes en formato RINEX.

Posibilidad de incorporar efemérides precisas en el procesamiento.

Posibilidad de configurar diferentes sistemas de coordenadas y disponibilidad del modelo geoidal EGM08 o superior, tanto en software de campo como de oficina.

- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA

La entrega se realizará estrictamente, dentro de los plazos establecidos para el lote.

Dicho plazo se computará a partir del día siguiente de la notificación de comunicación del pedido de compra.

CAPITULO II

- COTIZACIÓN

Esta Compra Directa se conforma de 1 lote. La cotización se realizará estableciendo el precio unitario.

Se indicará si corresponde IVA, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

Se deberá establecer la moneda de cotización, únicamente se aceptarán ofertas en Moneda Nacional, Dólares Estadounidenses o Euros.

Las cotizaciones deberán venir firmada y con el sello o en su defecto pie de firma y cedula de identidad del firmante.

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Condiciones de pago: a 60 días fecha de factura.

El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para entregar el Suministro.

Si en la oferta hubiera discrepancias entre los precios unitarios y totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

- DEL REGISTRO DE PROVEEDOR

A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y/o ACTIVO.

Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración le otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas podrán presentarse vía correo electrónico o personalmente, antes de la fecha y hora indicada para la recepción de ofertas.

Las ofertas vía correo electrónico se recibirán UNICAMENTE a la dirección DSande@ose.com.uy , en el asunto se deberá incluir la palabra N° DE COMPRA DIRECTA. (Ejemplo: N° 10074705).

Aquellas que se presenten personalmente deberán hacerlo en sobre cerrado con una copia digital completa de la oferta, en la Sub Gerencia de Mejora de Gestión, 6to piso oficina 20, sito en Carlos Roxlo 1275. El mismo deberá incluir: N° DE COMPRA DIRECTA. (Ejemplo: N°10074705).

Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece condiciones y especificaciones técnicas del llamado.

Se debe tener especial cuidado en enviar la oferta tal cual se solicita y en tiempo, de lo contrario no se recepcionará la oferta.

- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las cotizaciones. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro, siempre que la misma sea recibida con anterioridad a la notificación de adjudicación.

- ACLARACIONES

Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones vía correo electrónico bajo el titulo CONSULTA y Nº de llamado obligatoriamente a DSande@ose.com.uy .Se deben identificar las consultas tal cual se solicita en este punto, de lo contrario no se puede asegurar la recepción y respuesta en tiempo y forma de dichas consultas.

Las solicitudes de aclaraciones deberán ser presentadas con una antelación mínima de 24 horas hábiles, antes de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

Las respuestas a las consultas efectuadas serán publicadas en la Página de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, en un plazo de hasta 24 horas previas a la recepción de ofertas.

- SOLICITUD DE PRÓRROGA

Las solicitudes de prórrogas de la fecha de recepción de ofertas, deberán ser presentadas por escrito o vía mail obligatoriamente a DSande@ose.com.uy con una antelación mínima de hasta 24 horas hábiles antes de la fecha fijada para la misma, con el asunto PRORROGA y Nº de llamado.

En tal caso la prórroga de la apertura se estudiará por parte de la Administración pudiendo ésta rechazar dicha solicitud o estableciendo un mínimo que se estime conveniente, a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecida.

La solicitud efectuada deberá ser contestada en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas al acto de apertura.

- ESTUDIO DE OFERTAS

Se analizarán las ofertas considerando las admitidas técnicamente y la conveniencia de la Administración (precio, plazo de entrega, calidad, etc.), dándole prioridad a las ofertas válidas de mayor conveniencia en calidad – precio.

A tales efectos, los oferentes deberán acompañar sus ofertas con la mayor información posible. La Administración podrá solicitar información al momento de comparar ofertas si así lo considerase necesario. La falta o insuficiencia de dicha información podrá ser causa de rechazo de la oferta.

- DE LA ADJUDICACIÓN

La Administración podrá adjudicar la compra, o también rechazar todas las ofertas.

El procedimiento de Compra Directa es regido por el Art. 33 literal C) del TOCAF.

La compra directa ha sido definida por la normativa, como un procedimiento a través del cual la Administración elige discrecionalmente al contratante y luego celebra el contrato respectivo.

No se trata de un procedimiento competitivo, la Administración siempre tendrá en cuenta los principios generales de actuación que regulan la contratación administrativa establecidos en el Art. 149 del TOCAF; Flexibilidad, Publicidad, Delegación, Ausencia de ritualismo, Materialidad frente al formalismo, Veracidad salvo prueba en contrario, Transparencia y Buena fe, principios que guiarán el accionar y servirán como criterio interpretativo.

Se adjudicará la máxima cantidad posible, dentro de los topes que la normativa vigente prevé para la Compra Directa (Ampliada), Art. 33, Lit C y Art. 44 del TOCAF.

- LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

El proveedor deberá realizar la entrega del equipo en la Sub Gerencia de Mejora de Gestión, sito en Carlos Roxlo 1275, días hábiles, en el horario de 10:00 a 16:00 horas,

Previo a la entrega, con una antelación mínima de 48 hs, el proveedor deberá coordinar día y hora de la misma por correo electrónico con DSande@ose.com.uy

- SANCIONES

En caso de incumplimiento por cantidad y/o plazo, y de las especificaciones técnicas previstas, OSE aplicará las sanciones previstas en el Reglamento de Proveedores de O.S.E, pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artº 64 del TOCAF.

Asimismo, O.S.E podrá exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

Además de todos los efectos que pudieran corresponder por los daños causados.

- INCUMPLIMIENTO POR CANTIDAD Y/O PLAZO Y DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo

Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte del suministro adjudicado se aplicará una multa por el tiempo que dure el atraso sobre el importe del suministro y/o servicio no efectuado en tiempo, cuya tasa mensual, es la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de entrega que cobra la Dirección General Impositiva.

Si el material fuera de cotización en moneda extranjera la tasa a aplicar, será la establecida por el Banco Central del Uruguay para préstamos en moneda extranjera a Empresas, del trimestre anterior a la fecha de entrega del suministro y/o servicio.

Penalidades por incumplimiento de las especificaciones técnicas

Si el suministro entregado no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en este Pliego, el proveedor deberá asumir todos los costos del recambio del mismo.

Configurada esta situación operarán las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este numeral.

Penalidades por faltantes o roturas del suministro al momento de la entrega en el lugar estipulado para plaza

Al momento de recibir la misma en el lugar de entrega estipulado para plaza, y de no corresponder la denuncia contra el seguro internacional, el proveedor deberá asumir todos los costos de reponer esta mercadería hasta dicho destino. Configurado este incumplimiento operarán las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo.

- FACTURACIÓN

Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica

Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE.

Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM.