COMPRA DIRECTA 10075566

Se llama a presentar ofertas para la adquisición de caños poceros de PVC diámetro 160mm, para su utilización en la construcción de perforaciones tubulares para el abastecimiento de agua potable.

Fecha límite para presentar ofertas: 	30 / 01 / 2023  -  Hora: 11:00

Teléfono:	1952 2549

Fax:		1552 2523

Email:		comprasaguapotable@ose.com.uy

- Objeto:

Se trata de 201 metros de caño de PVC junta soldable, diámetro nominal 160mm, largo de cada caño 3 metros, para su utilización en la construcción de perforaciones tubulares para el abastecimiento de agua potable. Se detalla el material a continuación:

| N° Mat. | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 13961 | Tubo PVC JS Ø160mm x 7,7mm | 201 mts. |

- Especificaciones técnicas requeridas:

- Caño de PVC

- Junta tipo soldable

- Diámetro nominal: 160mm

- Espesor de pared: 7,7mm ± 10%

- Largo total del caño: 3 metros.

- Cantidad: 201 metros (67 unidades)

- Apto para utilizar en perforaciones de agua potable de hasta 120 metros de profundidad.

- Condiciones generales:

- Debe de enviarse ficha técnica con las especificaciones del producto conjuntamente con la oferta.

- El precio del producto deberá expresarse por metro.

- Las ofertas se recibirán hasta la fecha y hora límite indicada, mediante fax o correo electrónico.

- El plazo de entrega se deberá de especificar en la oferta, no pudiendo exceder los 30 días a partir de la emisión de la orden de compra.

- Lugar de entrega: Daymán 3188 casi César Mayo Gutiérrez (Pueblo Abayubá), previa coordinación.

- Se debe especificar mantenimiento de oferta y condiciones de pago posterior al recibo de los materiales completos, en todos los casos:

- Mantenimiento de oferta: mínimo de 60 días.

- Condiciones de pago: crédito 60 días fecha de factura.

- La oferta deberá venir firmada.

- Regirá el presente las normas vigentes según TOCAF.